## Slide 1
Agibot Toy2Box
BC 정책 재현과 평가 · 5분 발표 초안
• 고정 질문: Toy2Box에서 BC 정책은 왜 실패하는가?
• 선택 모델: VAR-20 → Mimic 499개 → BC-RNN/GMM
• 학습 seed 101 · epoch 2000 · 최종 가중치 1개
• 정식 평가·단계별 진단·통제 실험을 보완할 초안
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 1/7
Notes: 약 30초. 결과가 완성된 연구 발표가 아니라 제출 자료 초안임을 설명한다.

## Slide 2
1. 문제 정의와 진단 기준
과업 실패를 숫자로 설명한다
• 과업: 트럭을 집어 충분히 들고 박스 안에 배치
• 실패 분류: 접근 / 파지 / 운반 / 배치
• 성공률과 함께 어느 단계에서 실패했는지 측정
• 다음 단계: baseline 100회 평가 후 주된 원인 하나 선택
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 2/7
Notes: 약 40초. 아직 완료하지 않은 실패 분류를 실제 결과처럼 설명하지 않는다.

## Slide 3
2. 데이터 계열
시간 표현 대신 고정 실험 이름 사용
• AUTO-100: 표준 자동 수집 100개 · idle 평균 0.70%
• VAR-20: 변화형 자동 수집 20개 · idle 평균 4.78%
• PACE-20: idle 목표 21% 수집 20개 · 실제 평균 19.79%
• 최종 모델의 원본은 VAR-20이며 PACE-20과 별도 계열
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 3/7
Notes: 약 40초. 데이터 방식과 개수, idle 정의를 설명한다. 이 비교만으로 인과 효과를 주장하지 않는다.

## Slide 4
3. 학습 방법과 선택 모델
학습 이력과 실제 입력을 확인했다
• VAR-20 20개 → annotation 20개 → Mimic 성공 시범 499개
• BC-RNN: LSTM hidden 400, 2 layers, GMM 5 modes
• 23차원 상태 입력 · 7차원 상대 EE 및 그리퍼 출력
• batch 100 · sequence length 10 · Adam lr 0.001
• 사용자 지정 고정 epoch 2000 모델 1개와 SHA256 제공
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 4/7
Notes: 약 50초. 최고 성능 checkpoint를 검증해 고른 것이라고 주장하지 않는다.

## Slide 5
4. 평가 방법과 확인 범위
정식 평가와 동작 확인을 구분
• 검증 명령: seed 42 · rollout 100회 · horizon 800
• 학습 seed 101·111의 성공률 평균 ± 표준편차 보고 필요
• 모델 동작 확인: 완료 7회, 성공 4회
• 위 부분 실행은 100회 정식 성공률이 아니다
• 선택한 시범 action 재생 6개는 기존 성공 조건 충족
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 5/7
Notes: 약 50초. 부분 실행 수치를 정식 평가나 두 학습 seed 비교 결과로 사용하지 않는다.

## Slide 6
5. 통제 실험 설계 보완
진단 → 가설 → 한 요인 변경 → 판정
• 100회 baseline에서 실패 단계와 상태를 먼저 분류
• 원인 하나에 연결된 가설과 판정 기준을 실험 전에 고정
• 시범 수·epoch·batch·checkpoint 선택 기준을 맞춤
• 환경·초기 물체 분포·성공 판정·종료 조건 유지
• 성공률 변화와 겨냥한 실패 유형 감소를 함께 확인
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 6/7
Notes: 약 45초. 연구 주제나 개선 결과가 확정된 것처럼 발표하지 않는다.

## Slide 7
6. 결론과 제출 전 확인
코드·모델·명령·발표 자료를 연결
• 준비: 환경·학습 코드, 가중치 1개, 평가 명령, 데이터 기록
• 확인: 모델 이력·SHA256, 실제 시범 재생·영상 프레임 수
• 보완: 학습 seed 111, 정식 평가, 실패 진단, 통제 실험
• PPT 결과·결론과 조원별 역할을 실제 실험 후 갱신
• 강의자료: 11/3 23:59 제출 · 11/5 발표 (LMS 변경 확인)
Robotics Simulation Assignment 2 | 발표 초안 | 7/7
Notes: 약 45초. 실제 결과와 한계를 함께 정리하며 조원별 역할을 입력한다.